## Slide 1: Actionneurs et capteurs
I-Actionneurs
II-Capteurs
III-Pré-actionneurs

## Slide 2: Actionneurs
1-Fonction
CONVERTIR
L’ENERGIE
Energie
disponible
Energie
utilisable
Actionneur
Statique(Pas de mouvement)
Elément chauffant
Générateur de vide
2-Type
Ne
Lampe au néon

## Slide 3: Actionneurs
Dynamique (Mouvement)
Electro-aimant
Moteur pneumatique
à palettes
Moteur à explosion
Moteur électrique
pas à pas
Moteur électrique
à courant continu
Moteur électrique
à courant alternatif
M
M
M

## Slide 4: Actionneurs
Vérin pneumatique
Vérin hydraulique
double effet
simple effet
linéaire
rotatif

## Slide 5: Actionneurs et capteurs
I-Actionneurs
II-Capteurs
III- Pré-actionneurs

## Slide 6: Capteurs
1-Fonction
SAISIR et
TRANSFORMER
Phénomène
physique
Image
informationnelle
Capteur
Logique (TOR)
Interrupteur de position
mécanique à contact
Interrupteur de position
à lame souple(ILS)
2-Type

## Slide 7
Détecteur de proximité
Détecteur de proximité
photoélectriques
barrage
reflex
proximité
inductif
capacitif

## Slide 8: Capteurs
Analogique
Pressostat (Pression)
Dynamo tachymétrique
(Vitesse)
Sonde à thermistance
(Température)
Anémomètre
(Vitesse du vent)
Numérique
Codeur optique incrémental
Code à barres
Vacuostat (Pression)
Tensiomètre (Pression)

## Slide 9: Actionneurs et capteurs
I-Actionneurs
II-Capteurs
III- Pré-actionneurs

## Slide 10: Pré-actionneurs
1-Fonction
DISTRIBUER
L’ENERGIE
Energie
disponible
Energie
distribuée
Pré-actionneur
Electrique
Contacteur
électromagnétique
2-Types
400V
24V
KM
km
km
M
km
24V

## Slide 11: Pré-actionneurs
Pneumatique
Distributeur 5/2 bistable
à commandes électropneumatiques
1D+
1D-