## Slide 1: Energétique
I – Notions d’énergie et de puissance
Pour remplir le réservoir, il faut fournir un certain volume V d'eau. De la même manière pour lever la charge de masse m sur la hauteur h, il faut fournir une certaine quantité d'énergie W.
Quelle que soit l'ouverture du robinet, c'est-à-dire quel que soit le débit d'eau, la quantité d'eau nécessaire au remplissage est toujours la même V.
De la même façon, si l'on ne tient pas compte du rendement (des pertes ou des fuites d'énergie), la quantité d'énergie à fournir pour lever la charge est la même quelle que soit la vitesse de levage.
Plus le débit d'eau délivré par le robinet est élevé, plus vite le réservoir sera rempli. De même, plus la vitesse de levée de la charge est grande, plus la puissance fournie instantanément est grande et plus vite la charge sera levée.
Le travail ou l'énergie représente ce qu'il faut fournir globalement à un système pour l'amener d'un état initial à un état final.
La manière dont le chemin est parcouru entre ces deux états n'a pas d'importance
La puissance caractérise le débit d'énergie fourni à chaque instant. Elle ne dépend ni de l'état initial ni de l'état final du système, mais permet de décrire les flots d'énergie entre ces deux états.

## Slide 2: Energétique
II – Notion de travail
On appelle travail d'une force constante £F , lors d'un déplacement rectiligne de son point d'application,
le produit scalaire de la force £F par le déplacement _AB .
On le note WAB(£F).
WAB(£F) = £F . _AB
Joule
WAB(£F) = F . AB . cos a
N
m
1° -Travail d’une force:

## Slide 3: Energétique
Joule
N.m
rad
Le travail d'un couple constant C se déplaçant
de l'angle θ est égal au produit de C par θ.
2° - Travail d’un couple:
W = C .

## Slide 4: Energétique
III – Notion de puissance
La puissance définit la quantité de travail effectué
par unité de temps (par seconde) ou autrement dit le débit d'énergie.
La puissance instantanée P développée par une force £Fdont le point d'application A
se déplace à la vitesse £V sur sa trajectoire TA est égale au produit scalaire de £F par £V .
La puissance développée par un couple C se déplaçant à
la vitesse angulaire ω est égale au produit de C par ω.
P = C.ω
W
N.m
rad/s
W
N
m/s

## Slide 5: Energétique
IV – Notion de rendement
Le rendement η (éta) d'une machine est égal au rapport de l'énergie restituée
sur l'énergie fournie ou reçue.
Wfournie
Wperdue
Wfournie
Wperdue
Wfournie




1

Wfournie
Wrestituée


1

W restituée
(Sortie)
W perdue (pertes)
W fournie
(Entrée)
remarque : l'énergie perdue peut l'être sous forme de chaleur, de frottements, etc.

## Slide 6: Energétique
IV – Les différentes énergies
1° - L’energie pneumatique, hydraulique, … (liee a un fluide):
Unité de pression | Correspondance force/surface | 
1 Pascal (Pa) | 1 N/m2 | 1 newton (100g) appliqué sur 1 m2
1 MegaPascal (MPa) | 1 N/mm2 | 1 newton (100g) appliqué sur 1 mm2
1 bar (bar) | 1 daN/cm2 | 10 newtons (1kg) appliqués sur 1 cm2
En pneumatique, c’est l’air comprimé qui est utilisé pour alimenter les actionneurs.
L’énergie pneumatique se caractérise par deux grandeurs :
Le débit note Q et exprime en l/min, m3/s ou m3/h.
La Pression notée p et exprimée en Pascal (Pa), Bar (bar).
C’est une force appliquée sur une surface.
La puissance pneumatique (Ppneum) s’exprime en Watt (W) :
En résumé 1 MPa = 10 bars = 106 Pa = 1 N/mm2
Ppneum = Q . p
Watt
Pascal
m3/s
Équations aux dimensions

## Slide 7: Energétique
L’électricité se caractérise principalement par deux grandeurs :
La Tension notée U et exprimée en Volt (V)
L’Intensité notée I et exprimée en Ampère (A)
La puissance électrique (Pélec) s’exprime en Watt (W) comme toute puissance:
2° - L’énergie électrique :
Pélec = U .I
Watt
Volt
Ampère
Analogie avec le pneumatique

## Slide 8: Energétique
Remarque :
Une analogie peut être faite entre l’énergie électrique et l’énergie hydraulique, ainsi on peut assimiler :
LA TENSION Différence de potentiel (ou charge) entre deux points d’un circuit électrique. C'est-adire abondance d’électrons d’un cote du circuit électrique et déficit de l’autre. | à | LA PRESSION Différence de pression entre deux points d’un circuit hydraulique. Par exemple différence de pression entre la surface d’un lac et à 100 m de profondeur, ou en amont et aval d’une vanne a moitié ouverte…
L’INTENSITE Débit d’électrons dans les fils du circuit électrique qui dépend de la différence de potentiel (et donc de la tension) | au | LE DEBIT Débit de fluide dans le circuit hydraulique qui dépend de la différence de pression.

## Slide 9: Energétique
Elle se caracterise par deux grandeurs :
La vitesse de translation notee V et exprimee en metres par seconde (m/s)
La force motrice du deplacement notee F et exprimee en Newtons (N)
La puissance mecanique de translation (Pmeca) s’exprime en Watt (W) :
3° - L’energie mecanique :
a) L’energie mecanique de translation
Elle se caracterise par deux grandeurs :
La vitesse de rotation notee ω et exprimee en radians par seconde (rd/s)
Le couple moteur de la rotation notee C et exprimee en Newtonsmetres (N.m)
La puissance mecanique de translation (Pmeca) s’exprime en Watt (W) :
b) L’energie mecanique en rotation
Pmeca = F . V
Pmeca = C . ω
Équations aux dimensions
Équations aux dimensions
m/s
rd/s
Watt
Newton
Watt
N.m

## Slide 10: Energétique
Le role d’un actionneur est de convertir une energie electrique, pneumatique, … en une energie bien souvent mecanique.
Toute conversion d’energie entraine des pertes variables selon le type d’actionneur. Ces pertes d’energie sont souvent involontaires et nuisent au fonctionnement du systeme. De ce fait, on essaie de les limiter au maximum.
Convertir l’energie
Pertes d’energie
= Puissance perdue
Puissance de sortie ( Ps )
Puissance d’entree ( Pe )
ACTIONNEURS
Cette perte de puissance est liee a la technologie du mecanisme, on la quantifie en parlant de rendement note :
Puissance de sortie (Ps)
Puissance d'entree (Pe)
< 1
Rendement = η =
Remarques :
- Le rendement est toujours inferieur a 1, donc Ps < Pe .
- Il peut varier au cours du temps, et est different suivant les parametres de fonctionnement.
- Il depend du mecanisme ou type d’actionneur, par exemple pour un moteur electrique ≈0.9
(10% de la puissance d’entree perdue) et pour un moteur thermique ≈0.6 (40% de la
puissance d’entree perdue).
V – Les actionneurs

## Slide 11: Energétique
Les moteurs electriques convertissent l’energie electrique en energie mecanique de rotation.
Du fait qu’il existe deux types de courant electrique (courant continu, ou courant alternatif), on trouve deux familles de moteurs electriques :
Le moteur a courant continu |  | Le moteur a courant alternatif | 
Convertir
L’energie electrique en
energie mecanique de
rotation
Puissance d’entree (Pe)
Puissance de sortie (Ps)
Moteurs électriques
Pelec = U . I
Pméca = C . ω
1° - Les actionneurs électriques (moteurs électriques) :
Ampere
rd/s
Watt
Volt
Watt
N.m

## Slide 12: Energétique
Les verins sont constitues d’un corps et d’une tige + piston, ils convertissent l’energie pneumatique en energie mecanique de translation.
Convertir
l’energie pneumatique
(hydraulique) en energie
mecanique de translation
Puissance d’entree (Pe)
Puissance de sortie (Ps)
Ppneum = Q . p
Pméca = F . V
Calcul de la poussee theorique d’un verin:
p =
F
S
Pression
Pa
bar
Force
Surface
N
daN
m2
cm2
2° - Les actionneurs pneumatiques (vérins) :
Vérins
Pa
Watt
m3/s
Watt
m/s
N

## Slide 13: Energétique
Les verins simple effet | Les verins double effet
Ils ne peuvent fournir un effort que dans un sens de deplacement de la tige (rentree ou sortie de tige). La tige revient en position initiale grace a un ressort. Symbolisation : | Ils peuvent fournir un effort dans les deux sens de deplacement de la tige (rentree et sortie de tige). Symbolisation :
Il existe deux grandes familles de verins :