## Slide 1: Energétique 2
I-Energie potentielle Ep
Pour ces cas, le travail réalisé est indépendant des trajectoires et dépend uniquement des positions initiale et finale des forces encore appelées forces conservatives.
I-1 Energie potentielle de pesanteur
L'énergie potentielle dépend de l'altitude z de l'objet, plus l'objet est haut et plus il y a d'énergie potentielle.
EP = mgz
EP1 – EP2 = mg (z1 - z2) = mgh

## Slide 2: Energétique 2
F = charge sur le ressort
f = flèche du ressort
F=k.f
Aire W1/2
I - 2. Energie potentielle élastique.
Charge sur le ressort :
avec :
l0 longueur libre ou longueur au repos ;
x longueur du ressort sous charge ;
f déformation ou flèche du ressort ;
k raideur du ressort.
Travail élémentaire développé par une charge F comprimant le ressort.
Si x1 – x2 = dx est très petit, F1 ≈ F2 = F varie très peu et le travail élémentaire s'ex­prime par :
ΔW = F dx = k (lo - x) dx
Le travail total est donné par :
Énergie potentielle du ressort
(Epen J ; k en N.m -1 ; f en m)
La compression du ressort permet d'accumuler de l'énergie potentielle. Pour les ressorts de torsion : Ep =1/2kα² (α en rad ; k en Nm.rad-1 ).
F = kf = (k(l0-x)

## Slide 3: Energétique 2
II Energie cinétique Ek
On peut considérer l'énergie cinétique comme étant une sorte d'énergie potentielle liée à la vitesse de déplacement. Plus un solide se déplace rapidement, plus il accumule de l'énergie cinétique.
II – 1 . Solide en translation rectiligne
Tous les points du solide se déplacent à la même vitesse :
L'énergie cinétique d'un solide en translation rectiligne est égale à la moitié du produit de la masse m du solide par le carré de sa vitesse V.
avec
Ek en J (joules) ; m en kg ; V en m.s-1
Exemple
Énergie cinétique d'un camion de masse égale à 14 000 kg roulant à 108 km.h-1
V = 108/3,6 = 30 m.s -1
Ek = 2 x 14000x 302
=6 300 000J
Remarque : si la vitesse du véhicule est divisée par deux (54 km.h-1), l'énergie cinétique est divisée par 4 (6 300/4 = 1 575 kJ) et inversement. Le travail des freins consiste à absorber de l'énergie cinétique pour ralentir le véhicule. En cas de chocs, l'énergie cinétique accumulée est brutalement convertie en déformations (carrosserie, etc.).
Ek = 6300 kJ

## Slide 4: Energétique 2
II -2. Solide en rotation par rapport à un axe fixe
Pour l'élément M de masse dm dont la vitesse est VM = ωr, l'énergie cinétique est :
Ei = ½(ωr)2 dm = ½ω² r2 dm.
Pour l'ensemble du solide : Ek =½ ω ²Σr²dm.
Le terme J = Σr²dm représente le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation (voir cours « moment d'inertie »).
L'énergie cinétique d'un solide en rotation est égale à la moitié du produit du moment d'inertie J du solide (par rapport à son axe de rotation) par le carré
de sa vitesse angulaire ω.
Ek = T = ½Jω2
avec Ek en J (joules) ; J en m2. kg ; ω en rad.s-1
Exemple
Déterminons l'énergie cinétique d'un volant de presse cylindrique
(Ø 2m, h= 0,5 m) tournant à 1 000 tr.min-1 autour de son axe de révolution.
La masse volumique de l'acier est ρ = 7 800 kg.m -3.
m = masse du volant = masse volumique x volume.
= ρ x (π R2h) =7800x π x 0,5 = 12 252 kg

## Slide 5: Energétique 2
II - 3. Solide en mouvement plan
Définition 1
Ek (ou T) : énergie cinétique en J (joules)
VG : vitesse (absolue) du centre de gravité G du solide (m.s -1)
ω: vitesse angulaire du solide (rad.s-1)
m : masse du solide (kg)
JG : moment d'inertie du solide par rapport à un axe perpendiculaire au plan du mouvement et
passant par G (m2.kg).
Définition 2
avec
Le point I est le centre instantané de rotation du mouvement
et JI le moment d'inertie par rapport à l'axe instantané de rotation (axe passant par I et perpendiculaire au plan du mouvement).
Exemple : prenons le cas d'un disque plein, masse m, rayon R, roulant sans glisser sur un plan horizontal à la vitesse angulaire ω, déterminons son énergie cinétique.
Le mouvement est un mouvement plan de centre instantané de rotation I.
Remarque :