## Slide 1: Traction
B. Effort normal
Faisons une coupure fictive (la section droite S est située à x de A) entre A et B afin de faire apparaître les efforts intérieurs.
A. Définition
Une poutre droite est sollicitée en traction chaque fois que les actions aux extrémités (A et B) se réduisent à deux forces égales et opposées de direction, la ligne moyenne (Lm)

## Slide 2
Isolons le tronçon 1, AG (G centre de gravité de S)
Inventaire des actions mécaniques appliquées au tronçon :
Principe Fondamentale de la Statique
;
Coupure fictive
Pas de moment.
Ecriture du torseur de cohésion :

## Slide 3
C. Contrainte normale 
De manière schématique, on admet que la contrainte normale représente l’effort de traction en un point, d’aire égale à 1, de la section S.
On supposera une répartition uniforme des contraintes dans la coupure (ou section droite S)
: Contrainte normale en N/mm² ou MPa
N : Effort normal en Newton (N)
S : Surface de la section droite S ( mm²)

## Slide 4
Résistance pratique à l’extension Rpe (N/mm²)
Pour des raisons de sécurité, la contrainte doit toujours rester inférieure à une résistance pratique à l’extension fixée par rapport à la limite élastique du matériau.
Rpe est la valeur que l’on s’interdit de dépasser.
Le coefficient de sécurité est :
D. Etude des constructions. Conditions de résistance
L’utilisation de Re ou Rr dépend de l’utilisation de la pièce.
ou
Cela se traduit par :

## Slide 5
E. Déformations
Etude de l’allongement dans la zone élastique du matériau.
L’expérimentation montre que les allongements sont proportionnels aux longueurs initiales.
L’allongement relatif e traduit cette propriété.
pas d’unité.
A% est obtenu une fois l’éprouvette rompue
avec : L : allongement du tronçon.
L0 : longueur initiale du tronçon.
Attention : A% et  sont deux choses différentes.

## Slide 6
F. Relation entre contraintes et déformations
Loi de Hooke.
Cette loi est valable, uniquement dans la zone élastique du matériau.
E.
: contrainte normale (N/mm²) ou (Mpa)
: allongement relatif (sans unité)
E: Module d’élasticité longitudinale (N/mm²) ou (Mpa)
avec :

## Slide 7
G. Concentration de contraintes
Fig. 1
Fig. 2
Parmi ces deux pièces, laquelle est la plus fragile ?
Les perçages, épaulements… sont des accidents géométriques. Ils génèrent des CONCENTRATIONS de contrainte. La contrainte maximale, maxi, subit par la structure est plus importante qu’on le croit.
Sans accident géométrique
Avec perçage au milieu de la structure
Ici, maxi = 0
Ici, maxi = 0.kt
maxi
maxi
0 est la contrainte dans la pièce, sans accident géométrique.
kt prend en compte l’accident géométrique. C’est le coefficient de concentration de contrainte.
kt est à déterminer dans des abaques.

## Slide 8
Loin du perçage, la contrainte normale vaut 4,15 10-3 MPa. Par contre, à proximité de ce même perçage (zone rouge) la contrainte normale grimpe à 9,138 10-3 MPa, soit une peu plus du double de la valeur précédente.
Pour tenir compte de ce phénomène, nous introduisons la notion de
Coefficient de concentration de contrainte : Kt .

## Slide 9
Arbre épaulé en traction
Coefficient de concentration de contrainte : Kt .
Exemple : D= 100, d=64, r=5
N = 5000 daN