## Slide 1: Lave-linge
Dessin d’ensemble

## Slide 2: Lave-linge
Schéma
Tâches
Ft

## Slide 3: Fonction d’usage
Expression du besoin (Bête à cornes)
Ménagère
Linge
Lave-linge
Laver le linge

## Slide 4: Fonction globale
Valeur ajoutée (Boite fonctionnelle)
Energie électrique
Ménagère
Linge sale
Produits
Eau froide
Linge propre
Eau usée
Bruit
Lave-linge
Laver le linge
Vibrations
Programmes

## Slide 5: Tâches et sous-ensembles fonctionnels
Electrovannes
Thermoplongeur
Moteur
électrique
Pompe
Vidanger la cuve
Brasser le linge
Remplir la cuve
Chauffer l’eau
Lave-linge
Laver le linge
Schéma
Lave-linge
Rincer le linge
Lave-linge
Essorer le linge

## Slide 6: Coordinations des tâches
3
0
1
2
4
Chauffer l’eau
Remplir la cuve
Brasser le linge
Vidanger la cuve
niveau atteint
capot fermé
température atteinte
temps atteint
cuve vide
robinet ouvert
produits
et
départ
et
et
« Préparer le lavage »
linge
et

## Slide 7: Fonctions de service
Graphe des interactions (Pieuvre)
Fonctions principales
Fonctions contraintes
Lessive
Eau
Linge
Ménagère
Electricité
Eaux usées
Bruit
Vibrations
Fp1:Laver le linge
Fc1:Alimenter en eau
Fc2:Alimenter en électricité
Fc3:Préparer le lavage
Fc4:Réduire le bruit
Fc6:Evacuer les eaux usées
Lave-linge
Fp1
Fc5
Fc6
Fc4
Fc3
Fc2
Fc1
Fc5:Réduire les vibrations
Fp2:Rincer le linge
Fp3:Essorer le linge
Assouplissant
Fp2
Fp3

## Slide 8: Fonctions techniques
Diagramme FAST
Fonctions techniques
Fonctions de service
Solutions techniques
Brasser
le linge
Entrainer en rotation
le tambour
Convertir l’énergie
électrique en énergie
mécanique de rotation
Moteur
électrique
Guider le tambour
Adapter l’énergie
Distribuer l’énergie
Gérer la vitesse et
le sens de rotation
Variateur
Courroie
Contacteurs
Remplir la cuve
Chauffer l’eau
Vidanger la cuve
Comment?
Pourquoi?
Schéma
Electricité